## Slide 1
2025/2026
FI : 1er Annee Genie Electrique option Systemes embarque et informatique Industrielle

## Slide 13: MÉTHODE MANUELLE POUR TROUVER LES COEFFICENTS:
1- Mettre Ki = 0, Kd = 0
Augmenter Kp progressivement
Jusqu’à :
  - le bicopter réagit vite
  - mais commence à osciller légèrement
Redescendre Kp de 20–30%
Kp trouvé
2- Ajouter Kd (amortissement)
Augmenter Kd petit à petit
Jusqu’à :
  - oscillations disparaissent
  - réponse devient douce
Kd trouvé
3- Ajouter Ki (précision)
Augmenter Ki très doucement
Juste assez pour :
  - supprimer l’erreur résiduelle (petit angle restant)
Trop de Ki = instabilité lente
Résultat
✔ Stable ✔ Réactif ✔ Simple

## Slide 16
Interface web : contrôle à distance de l’ESP32 via Wi-Fi

## Slide 18
MERCI POUR VOTRE ATTENTION